## Slide 1: IP核
存储器IP核生成
-

## Slide 2: ROM_D IP Core-U2
用IP核生成器建立1024×32bit的ROM核
  〖第一步〗在ISE集成菜单上从Project选择New Source，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。
填入ROM_D/B
注意用小写字母
点击
选择

## Slide 3
  〖第二步〗点击Next弹出IP核选择窗口
    选择核：Memories & Storage Elements → RAMs & ROMs
    选择Distributed Memory Generator 7.2 或Block Memory Generator (注意：有时钟）
Distributed Memory ： 符合异步访问要求
Block Memory Generator： 是同步访问
选择
点击

## Slide 4
  〖第三步〗核参数设置
    弹出窗口第1页 注意：无时钟
点击
填入：
Depth 1024
Data Width 32
选择：
ROM
1024

## Slide 5
  〖第四步〗关联初始化文件并生成ROMIP核
    点击Next，跳过第2页 弹出窗口第3页
    点击“Browse...”选择初始化关联文件（ROM.coe）
    其余不用修改
点击查验
点击Browse关联 Init File
最后点击生成
查看Datasheet
I9_men.coe

## Slide 6
  〖第五步〗生成后调用
    核生成后在设计窗口出现ROM_B.xco模块
    点击View HDL Instantiation Template 查看核调用结构：
    ROM_B your_instance_name (
    .a(a), // input [9 : 0] a
    .spo(spo) // output [31 : 0] spo
    );
    在当前工程的ipcore_dir目录下有核的 图形符号：ROM_B.sym
      这个图形符号非常大，需要修改
  此ROM核在顶层直接调用

## Slide 7: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用ISE打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb,
  cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
此数据用于下板测试
红色数据是LED图形

## Slide 8: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用ISE打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb,
  cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
此数据用于下板测试
红色数据是LED图形

## Slide 9: RAM_B IP Core-U3
与ROM相同用ISE核生成器实现RAM
用IP核生成器建立1024×32bitRAM核
    〖第一步〗在ISE集成菜单上从Project选择New Source，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。
填入RAM_B
注意用小写字母
选择
点击

## Slide 10: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用ISE打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb,
  cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
此数据用于下板测试
红色数据是LED图形

## Slide 11: ROM初始化文件：.coe
ROM.coe格式
  可以用ISE打开编辑，也可以用普通文本编辑工具
  格式如下：
    第一行：说明是初始化参数向量采用16进制（也可以2进制）
    第二行：初始化向量名
    第三行开始：初始化向量元素，用逗号“，”分隔，分号结束
    文件头、尾部可以用“#”号加注释，中间不可以
  memory_initialization_radix=16;
  memory_initialization_vector=
  00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, aaaaaaaa, bbbbbbbb,
  cccccccc, dddddddd, eeeeeeee, ffffffff, 557EF7E0, D7BDFBD9, D7DBFDB9, DFCFFCFB, DFCFBFFF, F7F3DFFF, FFFFDF3D, FFFF9DB9, FFFFBCFB, DFCFFCFB, DFCFBFFF, D7DB9FFF, D7DBFDB9, D7BDFBD9, FFFF07E0, 007E0FFF, 03bdf020, 03def820, 08002300;
此数据用于下板测试
红色数据是LED图形

## Slide 12: RAM_B IP Core-U3
与ROM相同用ISE核生成器实现RAM
用IP核生成器建立1024×32bitRAM核
    〖第一步〗在ISE集成菜单上从Project选择New Source，将弹出如如下新模块源母板生成向导窗口。
填入RAM_B
注意用小写字母
选择
点击

## Slide 13
  〖第二步〗点击Next弹出IP核选择窗口
    选择核：Memories & Storage Elements → RAMs & ROMs
    选择BLOCK Memory Generator 7.3 注意：与ROM选择不同
    点击Next，直接弹出参数设置窗口第2页
选择
点击

## Slide 14
  〖第三步〗核参数设置
    点击Next，直接弹出窗口第2页 注意：有时钟
下拉选择：
单端口RAM

## Slide 15
  〖第三步〗核参数设置
    点击Next，弹出窗口第3页
点击
填入：
Write Width 32
Write Depth 1024
选择：
Always Enabled

## Slide 16: 本实验RAM无初始化数据
  〖第四步〗关联初始化文件并生成RAM IP核
    点击Next，弹出窗口第4页
    点击“Browse...”选择初始化关联文件（本实验无）
    其余不用修改
点击查验
点击选中Load Init File
最后点击生成
查看Datasheet
点击Browse关联 Init File

## Slide 17
  〖第五步〗生成后调用
    核生成后在设计窗口出现RAM_B.xco模块
    点击View HDL Instantiation Template 查看核调用结构：
RAM_B U3 (
  .clka(clk_m), // input clka
  .wea(data_ram_we), // input [0 : 0] wea
  .addra(ram_addr), // input [9 : 0] addra
  .dina(ram_data_in), // input [31:0] dina
  .douta(ram_data_out)// output [31:0] douta
  );
    在当前工程的ipcore_dir目录下有核的 图形符号：RAM_32_32.sym
      这个图形符号非常大，需要修改
此RAM核在顶层模块中调用
Notes: .addra(ram_addr), // 地址线，来自MIO_BUS
.dina(ram_data_in), // 输入数据线，来自MIO_BUS
.douta(ram_data_out) // 输出数据线，来自MIO_BUS
);

## Slide 18
END