## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
移动短号：558983
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  http://10.71.45.100/,ftp://stu:stu@10.78.18.201
  2019年10月9日
实验4.EDA实验平台与实验环境运用

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
熟悉Verilog HDL语言并能用其建立基本的逻辑部件，在Xilinx ISE平台进行输入、编辑、调试、行为与仿真与综合后功能仿真
熟悉掌握SWORD FPGA开发平台，同时在ISE平台上进行时序约束、引脚约束及映射布线后时序仿真
运用Xilinx ISE具将设计验证后的代码下载到实验板上，并在实验板上验证

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无
  ftp://10.78.18.200
  ftp://10.78.18.201
  ftp://stu:stu@10.78.18.201

## Slide 5: 实验任务
熟悉ISE工具软件的运行环境与安装过程
设计简单组合逻辑电路，采用图形输入逻辑功能描述，建立FPGA实现数字系统的Xilinx ISE设计管理工程，并进行编辑、调试、编译、行为仿真，时序约束、引脚指定（约束）、映射布线后时序仿真及FPGA编程代码下载与运行验证
设计简单时序逻辑电路，采用Verilog代码输入逻辑功能描述，建立FPGA实现数字系统的ISE设计管理工程，并进行编辑、调试、编译、行为仿真，时序约束、引脚约束、映射布线后时序仿真及FPGA编程代码下载与运行验证

## Slide 6: 实验原理
问题1：某三层楼房的楼梯通道共用一盏灯，每层楼都安装了一只开关并能独立控制该灯，请设计楼道灯的控制电路。
问题2：增加控制要求，灯打开后，延时若干秒自动关闭，请重新设计楼道灯的控制电路。

## Slide 7: 问题1：解决方法
分析楼道灯的事件行为，用组合电路实现，用拨动开关作为电路输入S1,S2,S3 ，电路输出为 F
变量赋值
  开关往下为1，往上为0
  输出灯亮为1，灯暗为0
编写真值表，如右表
S3 | S2 | S1 | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 8: 得到逻辑表达式和电路图
根据真值表分析输入输出关系
F=S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3
100 010 001 111
S3 | S2 | S1 | F
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 9: 得到逻辑表达式和电路图
F=S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3
100 010 001 111

## Slide 10: 电路图每条导线标名

## Slide 11: 问题2：解决方法
分析楼道灯的事件行为，用时序电路实现，用按钮开关作为电路输入S1,S2,S3 ，电路输出为 F
变量赋值
  开关按下为1，弹起为0
  输出灯亮为1，灯暗为0

## Slide 12: 编写Verilog代码
`timescale 1ns / 1ps
module LampCtrl(
input wire clk,
input wire S1,
input wire S2,
input wire S3,
output wire F
);
parameter C_NUM = 8;
parameter C_MAX = 8'hFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
initial begin //初始化
count = C_MAX;//计数最大值
end
//button pressed
assign w=S1^S2^S3;
//lamp logic
assign F = (count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0;
//<时F=1;=C_MAX时为0
//count logic
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
//next logic
assign c_next = count + 1'b1;
endmodule

## Slide 13: 实验内容与测试步骤
用Verilog语言描述电路逻辑功能
  要考虑灯延时熄灭，采用按钮开关
以图形方式输入逻辑功能描述
  不考虑灯延时熄灭，采用拨动开关

## Slide 14: 实验内容与测试步骤(1)
用Verilog语言描述电路逻辑功能
  要考虑灯延时熄灭，采用按钮开关

## Slide 15: Verilog代码输入逻辑功能描述（1）
建立楼道控制的工程：LampCtrl_HDL.ise
  1、依次点击菜单File → New Project…
  2、在对话框中设置如下：
    Project Name: LampCtrl_HDL
    Top-Level Source Type: HDL
  3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：
    Family: Kintex7
    Device: XC7K160T
    Package: FFG676
    Speed: -1
  4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束

## Slide 16: Verilog代码输入逻辑功能描述（1）
建立楼道控制的工程：LampCtrl_HDL.ise

## Slide 17: Verilog代码输入逻辑功能描述（2）
创建Verilog 输入源文件 LampCtrl.v
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为Verilog Module，输入文件名LampCtrl，勾选Add to Project
  3、连续点击Next，直到Finish。

## Slide 18: Verilog代码输入逻辑功能描述(2)

## Slide 19: 模拟时的Verilog代码
`timescale 1ns / 1ps
module LampCtrl(
input wire clk,
input wire S1,
input wire S2,
input wire S3,
output wire F
);
parameter C_NUM = 8;
parameter C_MAX = 8'hFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
initial begin //初始化
count = C_MAX;//计数最大值
end
//button pressed
assign w=S1^S2^S3;
//lamp logic
assign F = (count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0;
//count<最大值时F=1;
// count=最大值C_MAX时为0
//count logic
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
//next logic
assign c_next = count + 1'b1;
endmodule
COPY CODE有很多乱码，语法无法识别，请安装Notepad或Ultraedit

## Slide 20: 编写Verilog代码
• 非阻塞(non-blocking) 赋值语句(b<= a)
• 阻塞(blocking) 赋值语句(b = a)
always @(posedge clk)
begin
a<=b;
b<=a;
end
always @(posedge clk)
begin
a=b;
b=a;
end

## Slide 21: Verilog代码输入逻辑功能描述（3）
输入楼道灯控逻辑电路Verilog HDL代码
  1、在源代码编辑器，输入代码
  2、检查输入代码的语法规则，
  并排除输入错误
  3、延时时间
  4、仿真延时时间

## Slide 22: Verilog代码输入逻辑功能描述（4）非必
楼道控制电路代码的综合
  1、在Sources窗口选中文件LampCtrl.v；
  2、在Processes窗口运行Synthesis XST → View RTL Schematic
  3、检查综合的电路结构是否与设计目标一致

## Slide 23: Verilog代码输入逻辑功能描述（4）

## Slide 24: Verilog代码输入逻辑功能描述（4）

## Slide 25: Add copy of Source
在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择Add copy of Source

## Slide 26: Verilog代码输入逻辑功能描述（5）
建立基准测试波形文件：LampCtrl_sim.tbw
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名LampCtrl_sim，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入LampCtrl_sim.v编辑窗口

## Slide 27: 测试波形文件LampCtrl_sim.v到时哪里去了？
建了测试文件后，同学们要想一下如何在Design窗口找到LampCtrl_sim.v文件。

## Slide 28: Design窗口有两个View: Implementation,Simulation
LampCtrl_sim.v是测试波形程序，必须在Simulation View中查找

## Slide 29: Verilog代码输入逻辑功能描述（6）
仿真激励输入波形
  为便于仿真，将LampCtrl.v代码中计数器位数改成8位
module lamp_ctrl_sim;
// Inputs
reg clk;
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Outputs
wire F;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
lamp_ctrl uut (
.clk(clk),
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
initial begin
// Initialize Inputs
clk = 0;
S1 = 0;S2 = 0;S3 = 0;
#600 S1 = 1;
#20 S1 = 0;
#6000 S2 = 1;
#20 S2 = 0;
#6000 S3 = 1;
#20 S3 = 0;
end
always begin
#10 clk = 0;
#10 clk = 1;
end
endmodule

## Slide 30: 仿真运行
Design窗口选 LampCtrl_sim.v文件，Processes窗口双击”Behavioral Check Syntax”通过后再双击“Simulate Behavioral Model”。会打开模拟程序软件ISim

## Slide 31: 仿真运行
双击“Simulate Behavioral Model”打开模拟程序软件“ISim”

## Slide 32: Verilog代码输入逻辑功能描述（7）

## Slide 33: Verilog代码输入逻辑功能描述（7）
ISE14.7模拟运行结果只显示最后1NS的波形,所以看不到真实波形。
点击”Zoom to Full View”（ ） 全屏显示可以看到1us的全部波形。

## Slide 34: Verilog代码输入逻辑功能描述（7）
Run for the time specified on the toolbar
( 说明：运行到指定时间:从当开位置开始到”19us”）
Restart:从0us开始,先单击Restart{ }再分别单击

## Slide 35: WIN7下模拟出错说明
15
2010-10-11
Verilog与Xilinx软硬件实验平台
若使用Win7系统，仿真出现错误如右图所示，请按如下操作：
点击“开始”按钮，在开始菜单的运行栏中输入“services.msc”；
在弹出的“服务”对话框中，双击“WebClient”服务；
在弹出的属性对话框中点击“启动”启用此服务，点击“确定”退出。

## Slide 36: Verilog代码输入逻辑功能描述（8）必要
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Implementation Constraints File，输入文件名K7，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入K7.ucf编辑窗口

## Slide 37: 下载时Verilog代码
`timescale 1ns / 1ps
module LampCtrl(
input wire clk,
input wire S1,
input wire S2,
input wire S3,
output wire F
);
parameter C_NUM = 28;
parameter C_MAX = 28‘hFFFF_FFF;
reg [C_NUM-1:0] count;
wire [C_NUM-1:0] c_next;
initial begin //初始化
count = C_MAX;//计数最大值
end
//button pressed
assign w=S1^S2^S3;
//lamp logic
assign F = (count < C_MAX) ? 1'b1 : 1'b0;
//count<最大值时F=1;
// count=最大值C_MAX时为0
//count logic
always@(posedge clk)
begin
if(w == 1'b1)
count = 0;
else if(count < C_MAX)
count = c_next;
end
//next logic
assign c_next = count + 1'b1;
endmodule

## Slide 38: Verilog代码输入逻辑功能描述（7）
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
  1、建立引脚约束文件k7.ucf，输入代码如下
NET"clk"LOC = AC18 | IOSTANDARD=LVCMOS18 ;
NET"S1"LOC = AA10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET"S2"LOC = AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET"S3"LOC = AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET"F"LOC = AF24 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D8

## Slide 39: 图形方式输入逻辑功能描述（ucf）
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
XC7K160T芯片的引脚图
NET "F" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 40: Verilog代码输入逻辑功能描述（8）
将LampCtrl.v代码中计数器位数改成28位. Synthesize - XST
-> Implement design
-> Generate Programming File
将生成Bit文件下载到SWORD实验板
在SWORD板上物理运行
根据I/O约束定义和交互按钮操作和显示，板上通过按键开关，查看灯的变化是否正确，验证设计是否成功

## Slide 41: Verilog代码输入逻辑功能描述
设计实现并检查程序或约束错误（Design Summary）
  在Sources窗口中选择 Synthesis / Implementation，选中lampctrl；在Processes窗口下选择Implement Design，进行物理转换、平面布图、映射、物理布线等FPGA目标格式实现文件生成。最后在设计摘要文档中有如下结果：

## Slide 42: Verilog代码输入逻辑功能描述（9）必要
    1、在Design的View窗口中选择 Implementation
    2、在Sources窗口中选择LampCtrl.sch；在Processes窗口中，用鼠标点开Config Target Device，双击 Manage Configuration Project(iMPACT) 选项，出现如下IMPACT窗口

## Slide 43: 电路设计实验箱说明

## Slide 44: SWORD FPGA开关说明

## Slide 45: 下载到sword板说明（A）
3、双击Boundary Scan 弹出下载编辑窗口 （边界扫描）
4、鼠标右键选择Initialize Chain，系统自动查找已连接在电脑上的开发平台JTAG下载链

## Slide 46: 下载到sword板说明（A）
warning:找不到cable(缆绳) 查看：
1.SWORD板是否通电
2.USB线是否接到电脑机箱后USB接口
3.若USB已连接则拔下USB线再重新接上看电脑右下角是否提示USB驱动成功
4.驱动不成功则USB线坏或SWORD板有问题。
笔记本电脑无法驱动成功没有解决方案

## Slide 47: 下载到sword板说明(A)
找到bit文件，单击”open”
Attach SPI or BPI PROM窗口单击”no”

## Slide 48: 下载到sword板说明(A)
“Device Programming Propertier”窗口 单击OK
右击弹出窗口，单击Program.

## Slide 49: 下载到sword板说明(A)

## Slide 50: 下载到sword板说明(B)
单击 New Project
出现 Welcome to IMPACT 窗口
单击OK

## Slide 51: 下载到sword板说明(B)
出现”XC7K160t” 容器，并提示加载configuraton files(bit文件)
打开Assign New Configuration File窗口，找到你自己工程目录，找到bit文件

## Slide 52: 下载到sword板说明(B)
找到bit文件，单击”open”
Attach SPI or BPI PROM窗口单击”no”

## Slide 53: 下载到sword板说明(B)
“Device Programming Propertier”窗口 单击OK
右击弹出窗口，单击Program.

## Slide 54: 下载到sword板说明(B)

## Slide 55: 比较有用的菜单按钮

## Slide 56: 实验内容与测试步骤(2)
以图形方式输入逻辑功能描述
  不考虑灯延时熄灭，采用拨动开关

## Slide 57: 图形方式输入逻辑功能描述（1）必要
建立楼道控制的工程：LampCtrl_sch.ise
  1、依次点击菜单File → New Project…
  2、在对话框中设置：
    Project Name: LampCtrl_sch
    Top-Level Source Type: Schematic
  3、确认后，点击Next到设备属性页，设置：
    Family: Kintex7
    Device: XC7K160T
    Package: FFG676
    Speed: -1
  4、确认后，一直点击Next直到创建工程结束。

## Slide 58: 图形方式输入逻辑功能描述（2）必要
创建原理图文件: LampCtrl.sch
  1、在Sources窗口Sources选项卡设备型号名处右键菜单选择New Source
  2、新建源文件向导中选择源文件类型为Schematic，输入文件名LampCtrl，勾选Add to Project
  3、连续点击Next，最后点击Finish；在Sources窗口中双击刚新建的文件图标，进入电路原理图编辑窗口

## Slide 59: 图形方式输入逻辑功能描述（3）必要

## Slide 60: 图形方式输入逻辑功能描述（4） 必要
输入楼道灯控逻辑电路
  在Souces窗口中选择Symbols选项卡，配合Schematic Editor工具条输入原理图，如图

## Slide 61: 图形方式输入逻辑功能描述（5）非必
查看输入电路的硬件描述代码
  在Sources窗口中选择Sources for: Synthesis / Implementation，选中LampCtrl.sch图标，在Processes窗口Processes选项卡中展开 Design Utilities并双击View HDL Functional Model ，如图

## Slide 62: 图形方式输入逻辑功能描述（5）非必
查看输入电路的硬件描述代码
module Lampcontrol(S1, S2, S3, Buzzer, F, LED);
input S1;
input S2;
input S3;
output Buzzer;
output F;
output [6:0] LED;
wire NS1;
wire NS2;
wire NS3;
wire S1NS2NS3;
wire S1S2S3;
wire S2NS1NS3;
wire S3NS1NS2;
AND3 AND3_1 (.I0(NS3),
.I1(NS2),
.I2(S1),
.O(S1NS2NS3));
AND3 AND3_2 (.I0(NS3),
.I1(S2),
.I2(NS1),
.O(S2NS1NS3));
AND3 AND3_3 (.I0(S3),
.I1(NS2),
.I2(NS1),
.O(S3NS1NS2));
AND3 AND3_4 (.I0(S1),
.I1(S2),
.I2(S3),
.O(S1S2S3));
INV INV_1 (.I(S1),
.O(NS1));
INV INV_2 (.I(S2),
.O(NS2));
INV INV_3 (.I(S3),
.O(NS3));
OR4 OR4_1 (.I0(S1S2S3),
.I1(S3NS1NS2),
.I2(S2NS1NS3),
.I3(S1NS2NS3),
.O(F));
VCC VCC_B (.P(Buzzer));
VCC VCC_0 (.P(LED[0]));
VCC VCC_1 (.P(LED[1]));
VCC VCC_2 (.P(LED[2]));
VCC VCC_3 (.P(LED[3]));
VCC VCC_4 (.P(LED[4]));
VCC VCC_5 (.P(LED[5]));
VCC VCC_6 (.P(LED[6]));
endmodule

## Slide 63: 图形方式输入逻辑功能描述（6）必要
建立基准测试波形文件：LampCtrl_sim.tbw
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Verilog Test Fixture，输入文件名LampCtrl_sim，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入LampCtrl_sim.v编辑窗口

## Slide 64: 图形方式输入逻辑功能描述（7）必要
仿真激励输入
module LampCtrl_LampCtrl_sch_tb();
// Inputs
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Output
wire F;
// Bidirs
// Instantiate the UUT
lamp_ctrl UUT (
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
// Initialize Inputs
// `ifdef auto_init
initial begin
S3=0;S2=0; S1=0;#50;
S1=1; #50;
S2=1;S1=0; #50;
S1=1; #50;
S3=1;S2=0;S1=0; #50;
S1=1; #50;
S2=1;S1=0; #50;
S1=1; #50;
end
// `endif
endmodule

## Slide 65: 图形方式输入逻辑功能描述（7）
仿真激励输入
module LampCtrl_LampCtrl_sch_tb();
// Inputs
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Output
wire F;
// Bidirs
// Instantiate the UUT
LampCtrl UUT (
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
// Initialize Inputs
// `ifdef auto_init
initial begin
S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 0;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 1;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 1;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 1;
#50 S1 = 1;
#50 S1 = 0;
S2 = 0;
S3 = 0;
end
// `endif
endmodule
一定要注释掉
一定要注释掉
对LampCtrl模块进行仿真

## Slide 66: 图形方式输入逻辑功能描述（8）必要
View选择Simulation视图，Hierarchy窗口中选择LampCtrl_LampCtrl_sch_tb，Process窗口中选择Simulate Behavioral Model
调节缩放按钮至出现完整波形

## Slide 67: 图形方式输入逻辑功能描述（8）必要
ISE14.7模拟运行结果只显示最后1NS的波形,所以看不到真实波形。
点击”Zoom to Full View”（ ） 全屏显示可以看到1us的全部波形。

## Slide 68: 图形方式输入逻辑功能描述（9）必要
另一种仿真激励输入
module LampCtrl_LampCtrl_sch_tb();
// Inputs
reg S1;
reg S2;
reg S3;
// Output
wire F;
// Bidirs
// Instantiate the UUT
lamp_ctrl UUT (
.S1(S1),
.S2(S2),
.S3(S3),
.F(F)
);
// Initialize Inputs
// `ifdef auto_init
integer i;
initial begin
for(i=0;i<=8;i=i+1)begin
{S3,S2,S1} <= i;
#50;
end
end
// `endif
endmodule

## Slide 69: WIN7下模拟出错说明
15
2010-10-11
Verilog与Xilinx软硬件实验平台
若使用Win7系统，仿真出现错误如右图所示，请按如下操作：
点击“开始”按钮，在开始菜单的运行栏中输入“services.msc”；
在弹出的“服务”对话框中，双击“WebClient”服务；
在弹出的属性对话框中点击“启动”启用此服务，点击“确定”退出。

## Slide 70: 图形方式输入逻辑功能描述（10）
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
XC7K160T芯片的引脚图
NET "F" LOC = AF24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;

## Slide 71: 图形方式输入逻辑功能描述（10）必要
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Implementation Constraints File，输入文件名K7，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入K7.ucf编辑窗口

## Slide 72: 图形方式输入逻辑功能描述（10）必要
建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配
  1、在Sources 窗口空白处的右键菜单中选择New Source
  2、在新建源文件向导中选择源类型为：Implementation Constraints File，输入文件名K7，并勾选Add to Project
  3、点击Finish进入K7.ucf编辑窗口
NET"S1"LOC=AA10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;#电压说明
NET"S2"LOC=AB10 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET"S3"LOC=AA13 | IOSTANDARD=LVCMOS15;
NET"F"LOC=AF24 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D8
#NET"Buzzer"LOC=AF25 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;
#NET"LED[0]"LOC=W23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D1
#NET"LED[1]"LOC=AB26 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D2
#NET"LED[2]"LOC=Y25 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D3
#NET"LED[3]"LOC=AA23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D4
#NET"LED[4]"LOC=Y23 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D5
#NET"LED[5]"LOC=Y22 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D6
#NET"LED[6]"LOC=AE21 | IOSTANDARD=LVCMOS33 ;#D7

## Slide 73: 图形方式输入逻辑功能描述（11）

## Slide 74: 得到逻辑表达式和电路图
F=S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3+S1S2S3
100 010 001 111

## Slide 75: 图形方式输入逻辑功能描述（11）
Add Bus Tap ，总线 分成 独立 分线
上图是绘制总线过程的动画，请用放映模式观看！

## Slide 76: 图形方式输入逻辑功能描述（11）
  正负逻辑关系说明：
  （负逻辑）共阳连接：8个LED正极连在一起，负极低电平时
  （正逻辑）共阴连接：8个LED负极连在一起，正极高电平时点亮

## Slide 77: 下载电路图必要
          负逻辑
          （最后一个非门）

## Slide 78: 图形方式输入逻辑功能描述（12）非必
设计实现并检查约束结果
  在Sources窗口中选择 Synthesis / Implementation，选中lamp_ctrl；在Processes窗口下选择Implement Design，进行物理转换、平面布图、映射、物理布线等FPGA目标格式实现文件生成。最后在设计摘要文档中有如下结果：

## Slide 79: 图形方式输入逻辑功能描述（12）非必
设计实现并检查约束结果
  在Sources窗口中选择 Synthesis / Implementation，选中lamp_ctrl；在Processes窗口下选择Implement Design，进行物理转换、平面布图、映射、物理布线等FPGA目标格式实现文件生成。最后在设计摘要文档中有如下结果：

## Slide 80: 图形方式输入逻辑功能描述（13）必要
    1、在Design的View窗口中选择 Implementation
    2、在Sources窗口中选择LampCtrl.sch；在Processes窗口中，用鼠标点开Config Target Device，双击 Manage Configuration Project(iMPACT) 选项，出现如下IMPACT窗口

## Slide 81: 下载到sword板说明（14）(A)
3、双击Boundary Scan 弹出下载编辑窗口 （边界扫描）
4、鼠标右键选择Initialize Chain，系统自动查找已连接在电脑上的开发平台JTAG下载链

## Slide 82: 图形方式输入逻辑功能描述（15）(A)必要
    5、接下来出现Assign Configuration Files对话框。这时从文件列表中选择LampCtrl.bit文件，将会为JTAG chain上的xc7k160t设备指定配置文件 ；在弹出的Attach SPI or PRI PROM对话框弹出，点击 NO 按钮；在弹出的“Device Programming Property对话框，选择 OK 按钮即可。
    6、右键点击 xc7k160t 设备图标，选择菜单项Program后即可对硬件设备进行下载编程
    7、下载后，验证是否满足设计要求

## Slide 83: 下载到sword板说明（A）
warning:找不到cable(缆绳) 查看：
1.SWORD板是否通电
2.USB线是否接到电脑机箱后USB接口
3.若USB已连接则拔下USB线再重新接上看电脑右下角是否提示USB驱动成功
4.驱动不成功则USB线坏或SWORD板有问题。
笔记本电脑无法驱动成功没有解决方案

## Slide 84: 下载到sword板说明(A)
找到bit文件，单击”open”
Attach SPI or BPI PROM窗口单击”no”

## Slide 85: 下载到sword板说明(A)
“Device Programming Propertier”窗口 单击OK
右击弹出窗口，单击Program.

## Slide 86: 下载到sword板说明(A)

## Slide 87: 下载到sword板说明(B)
单击 New Project
出现 Welcome to IMPACT 窗口
单击OK

## Slide 88: 下载到sword板说明(B)
出现”XC7K160t” 容器，并提示加载configuraton files(bit文件)
打开Assign New Configuration File窗口，找到你自己工程目录，找到bit文件

## Slide 89: 下载到sword板说明(B)
找到bit文件，单击”open”
Attach SPI or BPI PROM窗口单击”no”

## Slide 90: 下载到sword板说明(B)
“Device Programming Propertier”窗口 单击OK
右击弹出窗口，单击Program.

## Slide 91: 下载到sword板说明(B)

## Slide 92: 电路设计实验箱说明

## Slide 93: SWORD FPGA

## Slide 94: 计算机逻辑设计实验要求
1.逻辑设计共：13个实验。每次实验课“√”签到。
2.每个实验完成后必须给老师检查通过后在点名册对应实验中签名（没有签名说明实验没有完成）。
3.实验1至3必须实验课结束之前完成，实验4是ISE平台介绍主要课后自学，实验5-14在下一次课结束时完成。延期完成请及时给老师检查，同时会扣一定的分数。
4.实验报告说明：实验1-4、实验5-7、实验9-11、实验12-14各合写一份报告，共计4份报告。报告迟交每天扣5分。
5.实验占总成绩30分。每个实验完成签名1分，小计13分。每份报告4分，小计16分，加1分机动合计30分。超过5个实验来完成，实验成绩计0分。

## Slide 95: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理好椅子，实验签到需写上Sword实验箱号。

## Slide 96: 实验室规章制度

## Slide 97
Thank You !